FRESKA kft (ltd)

2040 Budaörs, Sport u. 6 (214. iroda), tel/fax: +36 23/415 206, gsm: +36 30 747 5503

# Használati utasítás

(SHOCK WATCH – MAG 2000 ütésjelző)

400 font (lbs) illetve 181,44 kiló (kg) feletti szállítmányok esetén ajánlott, ahol a meg nem engedett értékű ütések illetve azok iránya azonosítható.

## Beállítás

- A szerkezet rögzítése két féle módon lehetséges: 4 pontos csavarozással vagy matricával.

- A szerkezethez úgynevezett kulcs tartozik. Ez egy kör alakú műanyag keret, melyen 4 tüskeszerű kiállás található

- A kulcsot helyezzük a MAG 2000 felé, rácsúsztatva az átlátszó műanyagfedélre. A 4 db tüske illeszkedjen a szerkezeten található 4 db résbe.

- A kulcs elhelyezését követően enyhén nyomjuk azt lefele, ezáltal a kulcs és az átlátszó műanyag fedél egyetlen egységet alkot. Ezt követően a kulcsot fordítsuk bal irányba (óramutató járásával ellentétesen).

- A kulcsot emeljük fel (húzzuk ki). Ezt követően az átlátszó műanyagfedelet fordítsuk jobbra (óramutató járásával egyezően).

- Emeljük ki az átlátszó műanyagfedelet. Ezt követően a mágneses indikátort (piros színű) kézzel helyezzük vissza a felület középpontjába. A mágneses tapadás miatt nem kell kiemelni az indikátort, csupán csúsztatni szükséges.

- A műnyag fedelet helyezzük vissza eredeti helyzetébe. Enyhe lenyomást követően fordítsuk azt jobbra. Kattanást követően az egység újra lezáródik, illetve alapállapotba kerül.

- Amennyiben a piros jelzésű indikátor nem jelenik meg az átlátszó műanyagfedél alatt, akkor nem történt határéték feletti ütési vagy ütközési esemény. Amennyiben az indikátor elmozdul a központi helyzetéből és láthatóvá válik, akkor ütés érte a szállítmányt. Az indikátor helyzete segít következtetni az erőhatás irányára.

A MAG 2000 korlátlan ismétléssel, újra beállítható.

Mérete: 60x64x20 mm